#### CARACTERISTICAS GENERALES

Los motoreductores se pueden utilizar en las siguientes condiciones:

- el sentido de rotacion del arbol de entrada: cualquiera;

- la velocidad del arbol de gran velocidad: max. 1500 rot/min;

- el numero de arranques-paros: max 6/hora;

- la temperatura del medio : -33° ....+45°C;

- la humedad normal del medio: max. 80% a 20°C (STAS 6629-83);

Motor electrico tipo B5:

- velocidad: 750; 1000; 1500 rot/min;

- tension de alimentacion: 380/220V a 50 Hz

- tipos: ASI; ASA (Ex.); ASFM (con freno incorporado) de corriente continua y otros tipos.

Caracteristicas tecnicas, dimensiones conforme a las tablas ,3, 4, 5 y 6

- variantes de montaje conforme a la tabla 2.

La lubricacion se realiza con aceite, por barboteo.

Los cojinetes se lubrican con aceite bajo presion, a traves de las bombas integradas, para las variantes verticales.

El tipo de aceite es agregado mineral con un indice de viscosidad equivalente a ISO VG 100

en el invierno y a ISO VG 320 en el verano.

LA ELECCION DE LA DIMENSION DEL MOTOREDUCTOR

La dimension constructiva de un motoreductor se establece de forma que se pueda respectar la siguiente condicion:

Pm >= Pe donde: Pe = Pn x Cs / ŋ

Pm = la potencia del motor, Kw

Pe = la potencia equivalente en la entrada, Kw

Pn = la potencia nominal

Cs = el coeficiente de servicio (tabla 1)

ŋ = el rendmiento del motoreductor o se elige: 0,95 con 2 escalones

0, 90 con 3 escalones

PESOS MAXIMOS (KG.)

(1.963 CARACTERE)

# Text boxes

Motoreductores con engranajes cilindricos

| Dimension | 2G-B | 2I-B | 2L-B | 2N-B | 2O-B | 2P-B | 2R-B | 2S-B | 3L-B | 3N-B | 3O-B | 3R-B | 3T-B | 3U-B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kg | 30 | 75 | 120 | 290 | 370 | 460 | 550 | 780 | 97 | 210 | 310 | 400 | 740 | 920 |

LOS VALORES DEL COEFICIENTE DE SERVICIO Cs

Tabla 1

|  | El motor | Duracion del funccionamiento: Horas/dia | Categoria del factor de trabajo |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
| A | Motor electrico | hasta 3 | 0,8 | 1 | 1,5 |
|  | Turbina | 3 – 10 | 1 | 1,25 | 1,75 |
|  | Motor hidraulico | 10 – 24 | 1,25 | 1,5 | 2 |
| B | Motor con 4 – 6 cilindros | hasta 3 | 1 | 1,25 | 1,75 |
|  |  | 3 – 10 | 1,25 | 1,5 | 2 |
|  |  | 10 – 24 | 1,5 | 1,75 | 2,25 |
| C | Motor con 1 – 2 cilindros | hasta 3 | 1,25 | 1,5 | 2 |
|  |  | 3 – 10 | 1,5 | 1,75 | 2,25 |
|  |  | 10 – 24 | 1,75 | 2 | 2,5 |

#### SIMBOLIZACION

|  | 2 |  | N-B | - | 20 | - | 90 | - | V05 | - | IP-54 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numero de escalones |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grado de proteccion del motor |
| Dimension |  |  |  |  |  |  | Variante de montaje |
| Relacion de transmision |  |  |  |  |  | Dimension del motor |

#### VARIANTES DE MONTAJE

Tabla 2

| H-01 | H-02 |
| --- | --- |
| H-03 | H-05 |
| V-03 | V-05 |

## MOTOREDUCTORES                            CILINDRICOS CON 2 Y 3 ESCALONES

40/2006

Fabrica: Str. Bobâlna, nr. 57-63,       2150 Câmpina, ROMÂNIA

Tel. 40-244-335651;335652;336571

Fax. 40-244-370338; 40-244-336641

E-mail: office@neptun-gears.ro

Website:www.neptun-gears.ro

CARACTERISTICAS DE LOS MOTOREDUCTORES CON DOS ESCALONES

Tabla 3

| La dimension del mototeductor con dos escalones | 2S-B | Dimens motor | - | - | - | 200 | 180 | 180 | 200 | 180 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Poten [k] | - | - | - | 30 | 22 | 22 | 22 | 15 | - |
|  | 2R-B | Dimens motor | - | 200 | 200 | 180 | 180 | 160 | 180 | 160 | 160 | 160 |
|  |  | Poten [kW] | - | 30 | 30 | 22 | 22 | 18,5 | 15 | 15 | 11 | 11 | 7,5 |
|  | 2P-B | Dimens motor | 200 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
|  |  | Poten [kW] | 30 | 22 | 22 | 18,5 | 15 | 15 | 11 | 11 | 7,5 | 5,5 |
|  | 2O-B | Dimens motor | 180 | 160 | 160 | 160 | 132 | 132 | 160 | 132 | 132 | 160 |
|  |  | Poten [kW] | 22 | 18,5 | 15 | 15 | 11 | 11 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 5,5 | 5,5 | 4 | 4 |
|  | 2N-B | Dimens motor | 160 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
|  |  | Poten [kW] | 1,1 | 7,5 | 7,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
|  | 2L-B | Dimens motor | 132 | 132 | 112 | 132 | 112 | 112 | 100 | 100 | 132 | 112 | 112 | 112 |
|  |  | Poten [kW] | 7,5 | 5,5 | 5,5 | 4 | 5,5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2,2 | 2,2 | 1,5 |
|  | 2I-B | Dimens motor | 112 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 |
|  |  | Poten [kW] | 4 | 3 | 2,2 | 3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 0,75 |
|  | 2G-B | Dimens motor | 90 | 90 | 80 | 90 | 80 | 90 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 |
|  |  | Potencia [kW] | 1,5 | 1,1 | 1,5 | 1,1 | 0,75 | 1,1 | 0,75 | 0,55 | 1,1 | 0,75 | 0,55 | 0,75 | 0,55 | 1,1 | 0,75 | 0,37 |
| Relacion i | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 16 | 20 | 20 |
| Velocidad de salida rmp | 187 | 150 | 120 | 93 | 75 | 62 | 50 | 37 |
| Velocidad del motor rmp | 1500 | 1000 | 750 |

#### Potencia

Pm [kW]

CARACTERISTICAS DE LOS MOTOREDUCTORES CON  TRES ESCALONES

Tabla 4

| Dimension del motoreductor con tres escalones | 3U-B | Dimen motor | 200 | 180 | 160 | 160 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Poten [kW] | 30 | 22 | 15 | 11 | 7,5 |
|  | 3T-B | Dimen motor | 180 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 132 | 160 |
|  |  | Poten [kW] | 22 | 18,5 | 15 | 11 | 15 | 11 | 11 | 7,5 | 7,5 | 5,5 | 5,5 |
|  | 3R-B | Dimen motor | 132 | 132 | 132 |
|  |  | Poten [kW] | 7,5 5,5 | 5,5 | 4 | 3 | 3 | 2,2 |
|  | 3O-B | Dimen motor | 112 | 100 | 112 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Poten [kW] | 4 | 3 | 2,2 | 2,2 | 1,5 | 1,5 | 1,1 |
|  | 3N-B | Dimen motor | 100 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 |
|  |  | Poten [kW] | 3 | 2,2 | 2,2 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 0,75 |
|  | 3L-B | Dimens motor | 90 | 80 | 90 | 80 | 90 |
|  |  | Poten [kW] | 1,5 | 1,1 | 0,75 | 0,75 | 0,55 | 0,37 |
| Relacion i | 45 | 56 | 71 | 56 | 71 | 71 |
| Velocidad de salida rmp | 33 | 26 | 21 | 17 | 14 | 10 |
| Velocidad del motor rmp | 1500 | 1000 | 750 |

#### Puotencia

Pm [kW]

###### DIMENSIONES TOTALES Y DE CONTACTO [mm]

| Motoreductor con brida | Ø4 | 4x Ø10 | 4x Ø12 | 4x Ø14 | 4x Ø18 | 8x Ø18 | 8x Ø18 | 8x Ø18 | 8x Ø18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø3 j6 | 110 | 180 | 230 | 250 | 350 | 350 | 450 | 450 |
|  | Ø2 | 130 | 215 | 265 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 |
|  | Ø1 | 160 | 250 | 300 | 350 | 450 | 450 | 550 | 550 |
|  | H | 110 | 138 | 158 | 195 | 228 | 260 | 274 | 312 |
|  | w | 10 | 15 | 16 | 20 | 22 | 22 | 26 | 26 |
|  | z | 7,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 10 | 14 | 16 |
| Motoreductor con planta | u | 16 | 20 | 24 | 24 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  | t | 160 | 196 | 300 | 380 | 450 | 480 | 504 | 548 |
|  | s | 134 | 158 | 265 | 330 | 370 | 410 | 450 | 468 |
|  | r | 116 | 140 | 160 | 200 | 232 | 265 | 280 | 317 |
|  | p | 212 | 299 | 340 | 406 | 449 | 497 | 562 | 608 |
|  | o | 161 | 183 | 217 | 242 | 283 | 307 | 340 | 370 |
|  | n | 30 | 30 | 40 | 37 | 45 | 45 | 50 | 50 |
|  | m | 4xø10 | 4xø14 | 4xø18 | 4xø18 | 4xø22 | 4xø22 | 4xø22 | 4xø22 |
|  | l | 110 | 130 | 155 | 165 | 210 | 215 | 245 | 285 |
| i max. | 278 | 343 | 398 | 558 | 612 | 655 | 655 | 655 |
| g | 86 | 105 | 130 | 142 | 150 | 170 | 170 | 170 |
| f | 179,6 | 201 | 235 | 261 | 306,5 | 332 | 367 | 414 |
| e | 6 | 8 | 12 | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| d | 22,5 | 33 | 43,5 | 55 | 59 | 70 | 76 | 85 |
| c | 36 | 58 | 82 | 82 | 82 | 105 | 105 | 130 |
| q | - | - | - | - | - | - | - | 142 |
| a | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | 65 | 70 | 80 |
| Dimension | 2G-B | 2I-B | 2L-B | 2N-B | 2O-B | 2P-B | 2R-B | 2S-B |

MOTOREDUCTOR CON DOS ESCALONES

Tabla 5

###### DIMENSIONES TOTALES Y DE CONTACTO    [mm]

Anexa b

Motoreductores con dos escalones

Tabla 6

| Motoreductor con brida | Ø4 | 4x Ø14 | 4x Ø18 | 8x Ø18 | 8x Ø28 | 8x Ø22 | 8x Ø22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø3 j6 | 230 | 250 | 350 | 450 | 620 | 640 |
|  | Ø2 | 265 | 300 | 400 | 500 | 670 | 690 |
|  | Ø1 | 300 | 350 | 450 | 550 | 720 | 750 |
|  | H | 158 | 195 | 228 | 274 | 350 | 394 |
|  | w | 16 | 20 | 22 | 28 | 30 | 29 |
|  | z | 8 | 9 | 10 | 14 | 12 | 12 |
| Motoreductor con planta | u | 24 | 24 | 40 | 40 | 60 | 60 |
|  | t | 300 | 380 | 450 | 504 | 640 | 668 |
|  | s | 265 | 330 | 370 | 450 | 570 | 570 |
|  | r | 160 | 195 | 232 | 280 | 355 | 400 |
|  | p | 340 | 406 | 449 | 562 | 689 | 734 |
|  | o | 230 | 258 | 312 | 361 | 465 | 517 |
|  | n | 40 | 40 | 45 | 50 | 68 | 55 |
|  | m | 4xø18 | 4xø18 | 4xø22 | 4xø22 | 6xø28 | 4xø22 |
|  | l | 165 | 180 | 235 | 269 | 340 | 420 |
| i max. | 278 | 320 | 343 | 390 | 612 | 655 |
| g | 105 | 105 | 130 | 130 | 150 | 170 |
| f | 248 | 277 | 336 | 391 | 486 | 546 |
| e | 12 | 16 | 16 | 20 | 25 | 32 |
| d | 43,5 | 55 | 59 | 76 | 97 | 119 |
| c | 82 | 82 | 82 | 105 | 130 | 165 |
| q | - | - | - | - | 170 | - |
| a | 40 | 50 | 55 | 70 | 90 | 110 |
| Dimension | 3L-B | 3N-B | 3O-B | 3R-B | 3T-B | 3U-B |