#### CARACTERISTICAS GENERALES

Estan formados de un motor electrico y de un reductor en dos escalones con en engranaje cilindrico y un engranaje de tornillo sinfin.

Los motoreductores se pueden utilizar en las siguientes condiciones:

- el sentido de rotacion del arbol de entrada: cualquiera;

- la velocidad del arbol de gran velocidad: max. 1500 rot/min;

- el numero de arranques-paros: max 6/hora;

- la temperatura del medio : -33° ....+45°C;

- la humedad normal del medio: max. 80% a 20°C (STAS 6629-83);

Motor electrico tipo B5:

- velocidad: 750; 1000; 1500 rot/min;

- tension de alimentacion: 380/220V a 50 Hz

- tipos: ASI; ASA (Ex.); ASFM (con freno incorporado) de corriente continua y otros tipos.

Caracteristicas tecnicas, dimensiones conforme a las tablas 2, 3, 5 si variantes de

montaje conforme a las tablas 4 y 6.

La lubricacion se realiza con aceite, por barboteo.

El tipo de aceite es agregado mineral con un indice de viscosidad equivalente a ISO VG 100

en el invierno y a ISO VG 320 en el verano.

LA ELECCION DE LA DIMENSION DEL MOTOREDUCTOR

La dimension constructiva de un motoreductor se establece de forma que se pueda respectar la siguiente condicion:

Pm >= Pe donde: Pe = Pn x Cs / ŋ

Pm = la potencia del motor, Kw

Pe = la potencia equivalente en la entrada, Kw

Pn = la potencia nominal

Cs = el coeficiente de servicio (tabla 1)

ŋ = el rendmiento del motoreductor (tabla 2).

PESOS MAXIMOS (KG.)

Mororeductores cilindricos y de tornillo sinfin

| Dimension | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kg | 22 | 28 | 48 | 65 | 105 | 165 |

LOS VALORES DEL COEFICIENTE DE SERVICIO Cs

Tabla 1

|  | El motor | Duracion del funccionamiento Horas/dia | Categoria del factor de trabajo |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
| A | Motor electrico | Hasta 3 | 0,8 | 1 | 1,5 |
|  | Turbina | 3 – 10 | 1 | 1,25 | 1,75 |
|  | Motor hidraulico | 10 – 24 | 1,25 | 1,5 | 2 |
| B | Motor con 4-6 cilindros | Hasta 3 | 1 | 1,25 | 1,75 |
|  |  | 3 – 10 | 1,25 | 1,5 | 2 |
|  |  | 10 – 24 | 1,5 | 1,75 | 2,25 |
| C | Motor con 1-2 cilindros | Hasta 3 | 1,25 | 1,5 | 2 |
|  |  | 3 – 10 | 1,5 | 1,75 | 2,25 |
|  |  | 10 – 24 | 1,75 | 2 | 2,5 |

SIMBOLIZACION

| Vertical |  |  |  | Variante de brida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V |  | F1 |  |
|  | M |  | 2 |  | H |  | M | - | 80 | x | 125 | x | 90 | - | T1 | - | 1 | - | 3 |  |
| Motoreductor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Posicion de los ejes |
| Numero de escalones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Posicion de la caja |
| Posicion en el escalon cilindrico (horizontal) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ajuste del pie |
| Escalon sinfin no.II |  |  |  |  |  | Dimension del motor |
| Dimension del motoreductor |  | La relacion total de la transmision |

CARACTERISTICAS TECNICAS

Tabla 2

| DIMENSION DE LOS MOTOREDUCTORES | 160 | Gm | 132 | 160 | 132 | - | 132 | 160 | 132 | - | 132 |  | Ŋ – rendimiento Para M2H (V) M-50C motor c.c Me – momento de salida (da Nm) Pm – potencia nominal (kw) Gm – dimension del motor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pm | 5,5 | 7,5 | 11 | 5,5 | - | 5,5 | 7,5 | 3 | 4 | - | 2,2 |  |  |
|  |  | Me | 93 | 134 | 177 | 185 | - | 144 | 196 | 140 | 200 | - | 243 |  |  |
|  |  | ŋ | 0,83 | 0,83 | 0,83 | - | 0,86 | 0,77 | 0,82 | - | 0,68 |  |  |
|  | 125 | Gm | 100 | 112 | 100 | 132 | 112 | 100 | 100 |  |  |
|  |  | Pm | 2,2 | 4 | 2,2 | 3 | 2,2 | 3 | 4 | 2,2 | 1,5 | 1,1 |  |  |
|  |  | Me | 37 | 67 | 72 | 98 | 127 | 76 | 101 | 103 | 120 | 114 |  |  |
|  |  | ŋ | 0,82 | 0,83 | 0,80 | 0,71 | 0,83 | 0,77 | 0,66 | 0,64 |  |  |
|  | 100 | Gm | 100 | 90 | 100 | 112 | 90 | 90 | 90 | 100 |  |  |
|  |  | Pm | 2,2 | 3 | 1,5 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 1,1 | 0,75 | 0,55 | 0,75 |  |  |
|  |  | Me | 37 | 50 | 47 | 60 | 36 | 53 | 51 | 57 | 55 | 74 |  |  |
|  |  | ŋ | 0,82 | 0,78 | 0,67 | 0,80 | 0,76 | 0,63 | 0,60 |  |  |
|  | 80 | Gm | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 80 | 90 |  |  |
|  |  | Pm | 1,5 | 1,1 | 0,55 | 1,1 | 0,75 | 0,37 | 0,55 | 0,37 |  |  |
|  |  | Me | 24 | 33 | 28 | 26 | 29 | 26 | 38,7 | 34 |  |  |
|  |  | ŋ | 0,79 | 0,75 | 0,62 | 0,77 | 0,64 | 0,58 | 0,57 |  |  |
|  | 63 | Gm | 80 | 90 | 80 | 71 | 80 | 90 | 80 | - | - |  |  |
|  |  | Pm | 0,75 | 1,1 | 0,55 | 0,75 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 0,55 | 0,37 | - | - |  |  |
|  |  | Me | 12 | 17 | 15 | 20 | 17 | 13 | 17 | 19,4 | 13 | - | - |  |  |
|  |  | ŋ | 0,77 | 0,65 | 0,58 | 0,75 | Teava de precizie inalta 18x1,5 | STAS 530-87 | 1 |  |  |
|  | 50 | Gm | 71 | 80 | 71 | 80 | - | - | - |  |
|  |  | Pm | 0,25 | 0,37 | 0,55 | 0,25 | 0,37 | 0,25 | 0,37 | - | - | - |  | 0,55 |
|  |  | Me | 3,8 | 5,6 | 8,3 | 6,2 | 9,3 | 11 | 8,2 | - | - | - |  | 4,2 | 6 | 8,3 |
|  |  | ŋ | 0,75 | 0,62 | 0,55 | 0,73 | - | - | - |  | 0,77 | 0,76 | 0,75 |
| Relacion i | 31,25 | 62,5 | 125 | 31,25 | 62,5 | 125 | 125 |  | 17,6 | 25,5 | 36 |
| Velocidad de salida rmp | 48 | 24 | 12 | 32 | 16 | 8 | 6 |  | 98 | 68 | 48 |
| Velocidad del motor rmp | 1500 | 1000 | 750 |  | 1725 |

DIMENSIONES TOTALES Y DE CONTACTO

Motoreductores con planta [mm]

| Dimension A | B | C | D | E1 | F | G | H1 | K | L min max | V min max | a1 | c | f | g1 s1 | m1 | p | b T | d l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 85 | 120 | 60 | 182 | 212 | 243 | 125 | 219 | 394 433 | 434 473 | 148 | 35 | 156 | 12 12 | 108 | 132 | 8 28 | 25j6 42 |
| 50C | 85 | 120 | 60 | 182 | 212 | 243 | 125 | 219 | 489 | 529 | 148 | 35 | 156 | 12 12 | 108 | 132 | 8 28 | 25j6 42 |
| 63 | 87 | 130 | 70 | 208 | 228 | 266 | 135 | 232 | 413 | 461 | 180 | 45 | 164 | 12 12 | 138 | 140 | 8 33,3 | 30j6 58 |
| 80 | 110 | 156 | 90 | 258 | 275 | 315 | 160 | 278 | 525 550 | 575 600 | 225 | 56 | 220 | 14 14 | 165 | 190 | 10 38,3 | 35k6 58 |
| 100 | 132 | 180 | 114 | 300 | 337 | 385 | 195 | 342 | 653 670 | 698 733 | 275 | 75 | 250 | 18 15 | 205 | 214 | 14 48,5 | 45k6 82 |
| 125 | 153 | 223 | 130 | 362 | 387 | 445 | 225 | 392 | 752 790 | 824 862 | 340 | 92 | 264 | 18 18 | 270 | 230 | 14 53,5 | 50k6 82 |
| 160 | 195 | 295 | 160 | 440 | 490 | 565 | 285 | 495 | 832 1022 | 922 1112 | 445 | 130 | 342 | 22 24 | 345 | 280 | 18 64 | 60m6 105 |

Tabla 3

VARIANTES DE MONTAJE                                        Tabla 4

| POSICION DE LA CAJA | POSICION DE LOS EJES |
| --- | --- |
| T1 | 1 M2HM | 2 M2HM | 3 M2HM | 0 | 1 | 6 |
| T3 | 9 M2HM M2HM | 3 M2HM M2HM | - | 1 | 2 | 6 |
| T2 | - | 1 M2VM M2VM | 3 M2VM M2VM | 2 | 3 | 7 |

DIMENSIONES TOTALES Y DE CONTACTO

Motoreductores con brida [mm]

Tabla 5

| Dimension A | B | C | D | E2 | F | H2 | L min max | a2 | f2 | g2 | m2 | n2 | s2 | b T | d l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 85 | 120 | 60 | 186 | 212 | 102 | 394 433 | 144 | 185 | 9 | 165 | 6 | 12 | 8 28 | 25j6 42 |
| 50C | 85 | 120 | 60 | 186 | 212 | 102 | - 489 | 144 | 185 | 9 | 165 | 6 | 12 | 8 28 | 25j6 42 |
| 63 | 87 | 129 | 70 | 205 | 228 | 110 | - 413 | 165 | 210 | 9 | 190 | 6 | 12 | 8 33,3 | 30j6 58 |
| 80 | 110 | 156 | 90 | 236 | 274 | 130 | 525 550 | 216 | 270 | 12 | 248 | 6 | 14 | 10 38,3 | 35k6 58 |
| 100 | 132 | 179 | 114 | 321 | 337 | 155 | 653 670 | 240 | 290 | 11 | 266 | 8 | 15 | 14 48,5 | 45k6 82 |
| 125 | 153 | 223 | 130 | 330 | 387 | 175 | 752 790 | 300 | 360 | 14 | 330 | 8 | 18 | 14 53,5 | 50k6 82 |
| 160 | 195 | 295 | 160 | 440 | 490 | 223 | 831 1022 | 375 | 450 | 18 | 412 | 8 | 24 | 18 64 | 60m6 105 |

VARIANTES DE MONTAJE

Tabla 6

| POSICION DE LA CAJA | POSICION DE LOS EJES |
| --- | --- |
| F1 | 1 M2HM | 2 M2HM | 1 | 2 | 3 |
| F2 | 3 M2MV M2VM | 2 | 3 | 7 |

# Text boxes

Fabrica: Str. Bobâlna, nr. 57-63,       2150 Câmpina, RUMANIA

Tel. 40-244-335651;335652;336571

Fax. 40-244-370338; 40-244-336641

E-mail: office@neptun-gears.ro

Website:www.neptun-gears.ro

##### MOTOREDUCTORES

CILINDRICOS Y DE TORNILLO SINFIN

39/2006