UNIDAD

PARA LA EXTRACCION DEL PETROLEO UTILIZANDO          BOMBAS DE CAVIDAD         PROGRESIVA

● TAPON ROSCADO

● MUELLE DE TORSION

● CENTRALIZADORES

● PANEL DE CONTROL

29 / 2005

S C  N E P T U N  S .A.

S tr. B o ba lna ; N r. 57-63 ; 105 60 0  C a m p ina ; J ud . P ra h ova ; R O M A N IA ;

T e l .+ 40-24 4-335 651; 3356 52; 3 3657 1; F a x.+ 40-244-3 70338 ; + 4 0 -2 44-33 664 1; E - m a il: o ff ic e @ n e ptun-ge a rs .ro

UNIDAD MANIPULADORA  CON CORREAS

UAC-4

min.1285 - max.1335

Biela pulida 1 1/4"

Tornillo TE2 - 3 1/2 (88,9) STAS 824-88

Ø190.5

Ø241

API Thread Std 5B (EUE)

UAC-4

| No | Denominacion | U.M. | Valores caracteristicas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Potencia del motor | Kw | 3 ; 4 ; 5,5 ; 7,5 |
| 2. | Velocidad del motor | rpm | 720 |
| 3. | Relacion de transmision |  | 2,08 | 2,49 | 3,21 | 3,48 | 5 |
| 4. | Velocidad en la biela pulida | rpm | 341 | 285 | 221 | 204 | 142 |
| 5. | Torsion maxima en el acoplamiento en sentido unico | Nm | 3200 |
| 6. | Carga axial maxima | toneladas | 4 |
| 7. | Capcidad dinamica en el cojinete de empuje | daN | 24500 |
| 8. | La durabilidad del cojinete bajo carga axial | horas | min. 60000 |
| 9. | Biela pulida | inch | 1 1/4 |
| 10. | Tornillo para cabezal de bombeo | inch | 3 1/2 |
| 11. | Brida para cabezal de bombeo API 6B | inch | 3 1/8-2000PSI |

SIMBOLIZACION:

U	A	C	-	4	-	P/n	-	n

Unidad manipoladora con correas

Velocidad de la biela pulida [rpm]

Carga axial maxima	[to]

Potencia motor [Kw]/Velocidad[rpm]

S C  NE P T UN  S .A.

S tr. B oba lna ; N r. 57-63; 105600 C a m pina ; Jud. P ra hova ; R O M A N IA ;

T el.+ 40-244-335651; 335652; 336571; F a x.+ 40-244-3 70338; + 40-244-3 36641; E -m ail: offic e @ ne ptun-ge a rs.ro

UNITAD MANIPULADORA CON CORREOS

UAC-6

min.1285 - max.1335

Biela pulida 1 1/4"

Tornillo TE2 - 3 1/2 (88,9) STAS 824-88

Ø190.5

Ø241

API Thread Std 5B (EUE)

UAC-6

| No | Denominacion | U.M. | Valores caracteristicas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Potencia del motor | Kw | 7,5, 11, 15 |
| 2. | Velocidad del motor | rpm | 720 |
| 3. | Relacion de transmision |  | 2,27 | 3, 12 | 3,75 | 5 | 6 |
| 4. | Velocidad en la biela pulida | rpm | 330 | 240 | 200 | 150 | 125 |
| 5. | Torsion maxima en el acoplamiento en sentido unico | Nm | 3200 |
| 6. | Carga axial maxima | toneladas | 6 |
| 7. | Capacidad dinamica en el cojinete de empuje | daN | 40800 |
| 8. | La durabilidad del cojinete bajo carga axial | horas | min. 60000 |
| 9. | Biela pulida | inch | 1 1/4 |
| 10. | Tornillo para cabezal de bombeo | inch | 3 1/2 |
| 11. | Brida para cabezal de bombeo API 6B | inch | 3 1/8-2000PSI |

SIMBOLIZACION:

U	A	C	-	6- 	P/n	-	n

Unidad manipoladora con correas

Velocidad de la biela pulida [rpm]

Carga axial maxima	[to]

Potencia motor [Kw]/Velocidad[rpm]

S C  NE P T UN  S .A.

S tr. B oba lna ; N r. 57-63; 105600 C a m pina ; Jud. P ra hova ; R O M A N IA ;

T el.+ 40-244-335651; 335652; 336571; F a x.+ 40-244-3 70338; + 40-244-3 36641; E -m ail: offic e @ ne ptun-ge a rs.ro

UNIDAD MANIPULADORA CON

# REDUCTOR Y CORREAS

UARC-4

min. 1020 -max. 1333

Biela pulida	1

/4

98

Ø190,5

8xM24

Tornillo TE2-3 1 (88.9) STAS 824-88

API Thread Std 5B (EUE)

Ø241

UARC-4

| No | Denominacion | U.M. | Valores caracteristicas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Potencia del motor | Kw | 2,2; 3; 4; 5,5; 7,5; 11 |
| 2. | Velocidad del motor | rpm | 720 | 970 | 1460 |
| 3. | Relacion de transmision de las correas |  | 2.69 | 2.00 | 1.44 | 1.13 | 2.69 | 2.00 | 1.44 | 1.13 | 2.69 | 2.00 | 1.44 | 1.13 |
| 4. | Velocidad en la biela pulida | rpm | 54 | 72 | 100 | 127 | 74 | 100 | 139 | 177 | 111 | 150 | 208 | 266 |
| 5. | Relacion de transmision del reductor | - | 5 |
| 6. | Torsion maxima en el acoplamiento en sentido unico | Nm | 3200 |
| 7. | Carga axial maxima | toneladas | 4 |
| 8. | Capacidad dinamica del cojinete de empuje | daN | 40800 |
| 9. | La durabilidad del cojinete bajo carga axial | horas | min. 60000 |
| 10. | Biela pulida | inch | 1 1/4 |
| 11. | Tornillo para cabezal de bombeo | inch | 3 1/2 EU |
| 12. | Brida para cabezal de bombeo API 6B | inch | 3 1/8-2000PSI |

SIMBOLIZACION

U	A	R	C	-	4	-	P/n	-	n

Unidad manipuladora con reductor y correas

Velocidad de la biela pulida [rpm]

Carga axial maxima. [to]

Potencia del motor [Kw]/Velocidad[rpm]

SC NEPTUN S.A .

Str. Bobalna; Nr. 57-63; 105600 Cam pina; Jud. Prahova; ROM ANIA;

Tel.+40-244-335651; 335652; 336571; Fax.+40-244-370338; +40-244-336641; E -m ail: office@ neptun-gears.ro

UNIDAD MANIPULADORA CON REDUCTOR,

CORREAS Y FRENO HIDRAULICO

UARC-4-FH

min. 1020 - max. 1333

Freno hidraulico

Biela pulida 1 1/4"

8 - M24

Ø190,5

Ø241

Tornillo TE2  3 1/2" (88.9) STAS 824-88

API Thread Std 5B (EUE)

UARC-4-FH

| No | Denominacion | U.M. | Valores caracteristicas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Potencia del motor | Kw | 2,2; 3; 4; 5,5; 7,5; 11 |
| 2. | Velocidad del motor | rpm | 720 | 970 | 1460 |
| 3. | Relacion de transmision con correas Tran |  | 2.69 | 2.00 | 1.44 | 1.13 | 2.69 | 2.00 | 1.44 | 1.13 | 2.69 | 2.00 | 1.44 | 1.13 |
| 4. | Velocidad en la biela pulida | rpm | 54 | 72 | 100 | 127 | 74 | 100 | 139 | 177 | 111 | 150 | 208 | 266 |
| 5. | Relacion de transmision del reductor | - | 5 |
| 6. | Torsion maxima del frenado | Nm | 250 |
| 7. | Carga axial maxima | toneladas | 4 |
| 8. | Capacidad dinamica del cojinete de empuje | daN | 40800 |
| 9. | La durabilidad del cojinete bajo carga axial | horas | min. 60000 |
| 10. | Biela pulida | inch | 1 1/4 |
| 11. | Tornillo para cabezal de bombeo | inch | 3 1/2 EU |
| 12. | Brida para cabezal de bombeo API 6B | inch | 3 1/8-2000PSI |

SIMBOLIZACION  :

UARC -	4FH	-	P/n	-	n

Unidad manipuladora con reductor y correas

Cargo axial medio [to]

Velocidad de la biela pulida [rpm]

Potencia del motor[Kw] / Velocidad[rpm]

SC NEPTUN S.A .

Str. B obalna; Nr. 57-63; 105600 Cam pina; Jud. Prahova; ROM AN IA;

Tel.+40-244-335651; 335652; 336571; Fax.+40-244-370338; +40-244-336641; E-m ail: office@ neptun-gears.ro

UNIDAD MANIPULADORA CON REDUCTOR Y CORREAS

UARC-6

min. 1128-max.1248

Biela pulida	1

/4

Ø190,5

8xM24

Tornillo TE2-31 (88,9) STAS 824-88

API Thread Std 5B (EUE)

Ø241

UARC-6

| No | Denominacion | U.M. | Valores caracteristicas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Potencia del motor | Kw | 7,5; 11; 15; 18,5; 22 |
| 2. | Velocidad del motor | rpm | 720 | 970 | 1460 |
| 3. | Relacion de transmision de las correas |  | 2,5 | 1,9 | 1,43 | 1,04 | 2,5 | 1,9 | 1,43 | 1,04 | 2,5 1,9 1,43 1,04 |  |  |  |
| 4. | Velocidad en la biela pulida | rpm | 54 | 67 | 80 | 103 | 77 | 102 | 136 | 186 | 116 152 203 279 |  |  |  |
| 5. | Relacion de transmision del reductor |  | 5 |
| 6. | Torsion maxima en el acoplamiento en sentido unico | Nm | 3200 |
| 7. | Carga axial maximo | toneladas | 6 |
| 8. | Capcidad dinamica del cojinete de empuje | daN | 40800 |
| 9. | Durabilidad del cojinete bajo cargo axial | horas | min. 60000 |
| 10. | Biela pulida | inch | 1 1/4 |
| 11. | Tornillo para cabezal de bombeo | inch | 3 1/2 |
| 12. | Brida para cabezal de bombeo API 6B | inch | 3 1/8-2000PSI |

SIMBOLIZACION:

U	A	R	C	-	6	-	P/n	-	n

Unidad manipuladora con reductor y correas

Velocidad de la biela pulida [rpm]

Carga axial maxima. [to]

Potencia del motor [Kw]/Velocidad[rpm]

SC NEPTUN S.A.

Str. Bobalna; Nr. 57-63; 105600 Campina; Jud. Prahova; ROMANIA;

Tel.+40-244-335651; 335652; 336571; Fax.+40-244-370338; +40-244-336641; E-mail: office@neptun-gears.ro

UNIDAD MANIPULADORA CON REDUCTOR Y CORREAS

UARC-9

min.1248-max.1333

Biela pulida	1

/2

98	8xM24

Tornillo TE2-31 (88.9) STAS824-88

Ø190,5

Ø241

API Thread Stb 5B (EUE)

UARC-9

| No | Denominacion | U.M. | Valores caracteristicas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Potencia del motor | Kw | 7,5 ;15; 22 ;30 ; 37 ; 45 |
| 2. | Velocidad del motor | rpm | 720 | 970 | 1460 |
| 3. | Relacion de transmision de las correas |  | 2,62 | 1,96 | 1,48 | 1,17 | 2,62 | 1,96 | 1,48 | 1,17 | 2,62 | 1,96 | 1,48 | 1,17 |
| 4. | Velocidad en la biela pulida | rpm | 55 | 74 | 97 | 124 | 74 | 99 | 131 | 166 | 123 | 154 | 200 | 252 |
| 5. | Relacion de transmision del reductor |  | 5 |
| 6. | Torsion maxima en el acoplamiento en sentido unico | Nm | 3850 |
| 7. | Carga axial maxima | toneladas | 9 |
| 8. | Capacidad dinamica del cojinete de empuje | daN | 86300 |
| 9. | La durabilidad del cojinete bajo carga axial | horas | min. 60000 |
| 10. | Biela pulida | inch | 1 1/2 |
| 11. | Tornillo para cabezal de bombeo | inch | 3 1/2 |
| 12. | Brida para cabezal de bombeo API 6B | inch | 3 1/8-2000PSI |

SIMBOLIZACION:

U	A	R	C	-	9	-	P/n	-	n

Unidad manipuladora con reductor y correas

Velocidad de la biela pulida [rpm]

Carga axial maxima [to]

Potencia del motor [Kw]/Velocidad[rpm]

SC NEPTUN S.A.

Str. Bobalna; Nr. 57-63; 105600 Campina; Jud. Prahova; ROMANIA;

Tel.+40-244-335651; 335652; 336571; Fax.+40-244-370338; +40-244-336641; E-mail: office@neptun-gears.ro

UNIDAD MANIPULADORA CON

REDUCTOR

UAR-16

300

710

305

~722

Biela pulida 1 1/2"

495

Tornillo 3 1/2" EU

Brida 3 1/8"-2000psi

| UAR-16 |
| --- |
|  | No | Denominacion | U.M. | Valores caracteristicas |
|  | 1. | Potencia del motor | Kw | 37;45 | 37;45;55 | 37;45;55 |
|  |  |  | HP | 45;60 | 45;60;75 | 45;60;75 |
|  | 2. | Velocidad del motor | rpm | 720 | 970 | 1460 |
|  |  |  |  | 860 | 1160 | 1750 |
|  | 3. | Relacion de transmision del reductor | - | 6,1:1 7,1:1 8,1:1 |
|  | 4. 5. | Velocidad en la biela pulida Tension maxima en el acoplamiento en sentido unico | rpm Nm | 118 | 159 | 240 |
|  |  |  |  | 101 | 137 | 206 |
|  |  |  |  | 89 | 120 | 180 |
|  |  |  |  | 141 | 190 | 287 |
|  |  |  |  | 121 | 163 | 246 |
|  |  |  |  | 106 | 143 | 216 |
|  |  |  |  | 3850 |
|  | 6. 7. | Carga axial maxima a 300rpm Capacidad dinamica de cojinete de empuje | toneladas daN | 16 138000 |
|  | 8. 9. | Durabilidad del cojinete bajo carga axial Biela pulida | horas inch | min. 76000 (8,6 anos) 1 1/2 |
|  | 10. 11. | Tornillo para cabezal de bombeo Brida para cabezal de bombeoAPI 6B | inch inch | 3 1/2 EU 3 1/8-2000PSI |
| SIMBOLIZACION : U A R - 16 - P/n - n Unidad manipuladora con reductor y correas Velocidad de la biela pulida [rpm] Carga axial maxima [to] Potencia del motor [Kw sau HP]/Velocidad[rpm] SC NEPTUN S.A. Str. Bobalna; Nr. 57-63; 105600 Campina; Jud. Prahova; ROMANIA; Tel.+40-244-335651; 335652; 336571; Fax.+40-244-370338; +40-244-336641; E-mail: office@neptun-gears.ro |

MUELLES DE TORSION

#### AT

El muelle de torsion se utiliza para tomar el momento reactivo determinado por la friccion entre el rotor y la espira de muelle de la bomba helicoidal con cavidad progresiva y previene el destornillamiento del manguito. El muelle de torsion se monta debajo de la bomba helicoidal.

L1

L2

L3

8

Estan construido sobre el principio de un mandrino con tres levas que empujan los alabes montados en una caja.

Los alabes estan permanentemente empujados y conectados con el encofrado de la sonda a traves de las muelles helicoidales. El petroleo bombeado pasa por el arbol tubular central sobre el cual estan montadas las levas.

Cuando el manguito gira a la derecha, con respecto a la bomba, los alabes del muelle muerden el encofrado de la sonda cada vez que se produce una torsion reactiva. El desembrague se realiza girando el manguito a la izquierda desde la superficie.

S C  NE P T UN  S .A .

S t r . B o ba l na ;  N r . 5 7- 6 3;  10560 0  C a m pi na ;  J u d. P r a hov a ; R O M A N I A ;

T e l .+ 40- 2 44- 3 3565 1; 335 652; 3 365 7 1; F a x .+ 40- 2 44- 37 0338;  + 40- 2 44- 3 3664 1 ; E - m a i l : o f f ic e @ ne ptun- g e a r s . r o

##### MUELLES DE TORSION DOBLES

ATD

El muelle de torsion se utiliza para tomar el momento reactivo determinado por la friccion entre el rotor y la espira de muelle de la bomba helicoidal con cavidad progresiva y previene el destornillamiento del manguito. El muelle de torsion se monta debajo de la bomba helicoidal.

Alabes de friccion

Alabes de embrague

Max. Min.

L1

L2

L3

Codigo

Diam.de fijacion

Dimensiones [mm]

Conexion

[mm]	ØD	L1	L2	L3

[inch]

| ATD 5 1/2 | 116 - 130 | 110.5 | 452 | 553 | 724.5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATD 5 3/4 | 120 - 135 | 110.5 | 452 | 553 | 724.5 | 2 7/8 EU |
| ATD 6 5/8 | 135 - 155 | 116.8 | 471 | 550 | 723 |  |

Estan construidos sobre el principio de un mandrino con tres levas que empujan los alabes montados en una caja.

Los alabes de friccion estan empujados y conectados permanentemente con el encofrado de la sonda a traves de las muelles helicoidales.Cuando se produce un torsion reactiva, la caja con los alabes de embrague se paran, el mandrino gira y puja los alabes de embrague hacia el exterior y estas muerden el encofrado de la sonda.                            Ell manguito gira a la derecha, con respecto a la bomba. El desembrague se realiza girando el manguito a la izquierda desde la superficie. El petroleo bombeado pasa por el arbol tubular central (hacia la brida de aspiracion de la bomba).

SC NEPTUN S.A.

Str. Bobalna; Nr. 57-63; 105600 Campina; Jud. Prahova; ROMANIA;

Tel.+40-244-335651; 335652; 336571; Fax.+40-244-370338; +40-244-336641; E-mail: office@neptun-gears.ro

###### CENTRALIZADORES

C

Se utilizan en las bombas desviadas para prever que los manguitos de acomplamiento de las bielas de bombeo rompen el manguito.

L

L1

L4	L2	L3

Codigo

Biela de bombeo

[inch]

Manguito

[inch]

Tornillo de acoplamiento

API Ød[inch]	D	D1

Dimensiones

[mm]

L	L1	L2	L4

C 3/4-2 7/8	¾	2 7/8	1 1/16	57	41	271	77	122	36.5

C 7/8-2 7/8	2 7/8	57	46

1

3/16

Esta formado por un eje centralizador y un protector. El eje centralizador esta hecho de acero de aleacion, con tornillos de acoplacion de las bielas de bombeo. El protector de caucho nitrilico o poliamida esta previsto con tres alas que se colocan en el interior del manguito, manteniendo a distancia el conjunto de bielas de bombeo. El protector no gira y esta previsto con acanaladuras interiores, para la lubricacion. El tornillo exterior del eje centralizador esta cubierto con una tapadera de PVC para la proteccion durante la manipulacion y el transporte.

SC NEPTUN S.A.

Str. Bobalna; Nr. 57-63; 105600 Campina; Jud. Prahova; ROMANIA;

Tel.+40-244-335651; 335652; 336571; Fax.+40-244-370338; +40-244-336641; E-mail: office@neptun-gears.ro

CENTRLIZADORES MODERNIZADOS

CM

Se utilizan en las bombas desviadas para reducir la friccion y para prever que los manguitos de acomplamiento de las bielas de bombeo rompen el manguito.

L ±1.0

L4

L2

L1

L3

ØD

1	1	2	4

*   Dimesion disponible

Esta formado por un eje centralizador, un protector y un casquillo. El eje centralizador esta hecho de acero de aleacion, con tornillos de acoplacion de las bielas de bombeo. El protector de caucho nitrilico o poliamida esta previsto con cuatro alas que se colocan en el interior del manguito, manteniendo a distancia el conjunto de bielas de bombeo. El protector no gira y esta previsto con acanaladuras interiores, para la lubricacion. Los manguitos de la siguiente biela de bombeo ejercitan presion sobre el casquillo. El protector esta montado entre el casquillo y el collarin del manguito y tiene un juego axial. El tornillo exterior del eje centralizador esta cubierto con una tapadera de PVC para la proteccion durante la manipulacion y el transporte.

S C   N E P T U N   S . A .

S t r .  B oba l n a ;  N r .  57 - 63;  10560 0  C a m pi na ;  J u d.  P r a hov a ;  R O M A N I A ;

T e l . + 4 0- 244 - 335 65 1;  3 3 565 2 ;  3 3 657 1 ;  F a x. + 40- 2 44- 37 033 8;  + 40- 2 44- 336 641;  E - m a i l :  o f f i c e @  ne pt un- ge a r s . r o

EQUIPO ELECTRICO                                                                         Anexo 8a

PANEL DE CONTROL

MIEMBRO DE METALEUROEST GROUP

CAU-0,5 (0,4) / 55 (45)

El cuadro de control esta disegnado para accionar el motor de la bomba de la unidad de

embrague tipo UARC y UAC para la extraccion del petroleo.

Fabricado por:

SC ELECTROUTILAJ SA CAMPINA

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Tensione nominal. . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..  . . 500 (400) V±10%

- Tension de control. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 V±10%

- Frecuencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Hz

- Potencia del motor. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4÷55 (4÷45) kw

- Grado de proteccion. . . . . . . . . . . . . . . IP55 as per SR EN 60529

# Text boxes

1

2

1

2

1

2

| Codigo AT 5 1/2 | Diametro de fijacion. [mm] 119 - 139 135 - 155 143 - 163 152 - 172 | Dimensiones[mm] | Conexion [inch] 2 7/8 EU 3 1/2 EU |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | D 116.8 116.8 142 | L1 312 312 142 | L2 409 409 422 | L3 566 566 590 |  |
| AT 5 3/4 AT 6 5/8 I AT 6 5/8 II AT 7 |  |  |  |  |  |  |
| AT 8 5/ AT 9 5/8 I | 192 - 212 215 - 235 | 142 | 142 | 402 | 566 | 2 7/8 EU |
|  |  |  |  |  | 590 | 3 1/2 EU 3 1/2 EU |
| AT 9 5/8 II | 220 - 240 |  |  |  |  |  |

| C 7/8-3 1/2 | 7/8 | 3 1/2 |  | 65.5 | 55 | 271 | 77 | 122 | 41.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C 1-3 1/2 | 1 | 3 1/2 | 1 3/8 | 65.5 | 55 | 276 | 77 | 122 | 47.3 |
| C 11/8-3 1/2 | 1 1/8 | 3 1/2 | 1 9/16 | 65.5 | 60 | 276 | 77 | 122 | 53.9 |

| Codigo e CM 3/4-2 7/8 | Biela de bombeo [inch] 3/4 | Manguito [inch] 2 7/8 | Tornillo de acoplacionAPI Ød[inch] 1 1/16 | Dimensiones [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D 57 | D 41 | L 263 | L 77 | L 122 | L 36.5 |
| * CM 7/8-2 7/8 * CM 7/8-3 1/2 | 7/8 | 2 7/8 | 1 3/16 | 57 65.5 | 46 55 | 263 | 77 | 122 | 41.3 |
|  |  | 3 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| * CM 1-3 1/2 CM 11/8-3 1/2 | 1 1 1/8 | 3 1/2 3 1/2 | 1 3/8 1 9/16 | 65.5 65.5 | 55 60 | 276 276 | 77 77 | 122 122 | 47.3 53.9 |